## Slide 1: FreeRTOS 使用環境

## Slide 2
…\FreeRTOS 下的source全部複製到 要添加OS的專案的檔案夾下
Ex: …\NUC100_120BSPv3.00.002\SampleCode\RTOStest
(自己創 or 複製原先就有的專案)
FreeRTOSConfig.h添加到當前專案的資料夾下

## Slide 3
將右圖所示的.c檔全部加入使用
其中包含 :
  Sourse下的.c檔 * 6
  port.c是看 CPU&使用的燒錄軟體 決定
    NUC140使用的 port.c 路徑為
    ..\Source\portable\RVDS\ARM_CM0
  heap_2.c則是依需求決定
    ..\Source\portable\MemMang

## Slide 4
將這兩個資料夾(“Users” & 新的Group)添加三個路徑
分別是FreeRTOSConfig.h的資料夾、FreeRTOS.h的資料夾以及portmacro.h的資料夾

## Slide 5: Main.c
最後將測試的main.c放在同一個專案下(取代原先的main.c)
右下圖為成功的示範